## Slide 1: Konvention der Variablen
Englisch
Alles klein geschrieben
Unterstriche statt Leerzeichen

## Slide 2: Übersicht Schnittstellen
CAD
Makro
Python
Terminal
Python
Laptop
Aduino
C++
Aduino
Excel Berechnung und Korrektur Biegewinkel
Simulation
Python
3
4
2
1
7
= Reihenfolge der Leistungsstufen
G-Code interpreter
Python
5
GUI
6

## Slide 3: Serielle Verbindung Referenz
Variable | Start-Marker | row | Trenn- zeichen | command | Trenn- zeichen | Value_1 | Trenn- zeichen | Value_2 | Trenn- zeichen | Value_3 | Trenn- zeichen | Value_4 | End-Marker
Datentyp | < | int | , | int | , | long | , | long | , | long | , | float | >
Move Bender (X-Achse) | < | x | , | 1 | , | Steps | , | Speed Steps/s | , | 0 | , | 0.0 | >
Move Feeder ( Y-Achse) | < | x | , | 2 | , | Steps | , | Speed Steps/s | , | 0 | , | 0.0 | >
Move Z-Achse (Z-Achse) | < | x | , | 3 | , | Steps | , | Speed Steps/s | , | 0 | , | 0.0 | >
Move Servo | < | x | , | 4 | , | degree |  |  |  |  |  |  | >
Wait for Taster | < | x | , | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | >
Feedback to PC | < | x | , | 6 | , | todo | , |  |  |  |  |  | >
Multiachsen X,Y,Z | < | x | , | 7 | , | todo | , |  |  |  |  |  | >
Wait in ms | < | x | , | 8 | , | ms (1000= 1sekunde) |  |  |  |  |  |  | >
Debug Mode | < | x | , | 9 | , | 1 = ON 0 = OFF |  |  |  |  |  |  | >
Testbeispiele:
<123, 212, 456, 789, 135, 0.5>
<123, 212, 32000, 32000, 32000, 10000.5>
<123, 213, -32000, -32000, -32000, -10000.5>
<123, 1, 100, 2000, 0, 0>
<1,4,160,0> Pin oben <1,4,50,0> Pin unten
Gutes Beispiel: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=288234.0
Beispiel aus https://forum.arduino.cc/index.php?topic=225329.msg1810764#msg1810764

## Slide 4: Motorbestellung
https://www.omc-stepperonline.com/nema-23-stepper-motor-bipolar-l56mm-w-gear-raio-471-planetary-gearbox-23hs22-2804s-pg47.html?search=23HS22-2804S-PG47
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor-bipolar-l48mm-w-gear-raio-141-planetary-gearbox-17hs19-1684s-pg14.html?search=17hs19-1684s-pg14

## Slide 5: Beschreibung der Achsen
Bender (X-Achse):
  Maximalgeschwindigkeit: 6000 Steps/s ; Arbeitsgeschw. 2000 Steps/s ~ 6 RPM
  Steps pro Umdrehung: Übersetzung 46,656:1; Step Angle: 0.039 deg = 9230,76923
  Steps pro Umdrehung nach Messung: 18462
  Immer absolute Positionierung in Grad gegen Uhrzeigersinn Positiv
  Wertebereich: -120..120 Float
Zaxis (Z-Achse):
  Maximalgeschwindigkeit 5000 Steps/s; Arbeitsgeschw. 1500 Steps/s ~ 16 RPM
  Steps pro Umdrehung: 2748 ; Übersetzung 13,73:1; Step Angle: 0.131 deg
  Steps pro Umdrehung nach Messung: 10700
  Immer absolute Positionierung in Grad im Uhrzeigersinn Positiv sonst negativ
  Maximal zwei Umdehungen
  Werteberich -720..720 integer
Feeder (Y-Achse):
  Maximalgeschwindigkeit 5000 Steps/s; Arbeitsgeschw. 1500 Steps/s ~ 43 RPM
  Steps pro Umdrehung: 1028 ; Übersetzung 5,16:1; Step Angle: 0.35 deg
  Umrechnung: 1 Step = Umfang/Steps = Durchmesser * Pi /Steps = (48*PI)/1028= 0,14668 mm/Step
  Steps pro mm nach Messung: 27,9
  Immer absolute Positionierung in mm
  Schieben Positiv ziehen negativ
  Datentyp: -1000..1000Float
Benderpin (P-Achse):
  Oben = 160 Unten = 50
  Datentyp: Integer
Feeder
https://www.omc-stepperonline.com/economy-planetary-gearbox/nema-17-stepper-motor-bipolar-l48mm-w-gear-raio-51-planetary-gearbox-17hs19-1684s-pg5.html?mfp=161-motor-nema-size%5BNema%2017%5D%2C165-no-of-lead%5B4%5D%2C168-gear-ratio%5B5.18%3A1%5D
https://www.omc-stepperonline.com/economy-planetary-gearbox/nema-17-stepper-motor-bipolar-l48mm-w-gear-raio-141-planetary-gearbox-17hs19-1684s-pg14.html?mfp=161-motor-nema-size%5BNema%2017%5D%2C165-no-of-lead%5B4%5D%2C168-gear-ratio%5B13.73%3A1%5D
ZAxis
Bender
https://www.omc-stepperonline.com/economy-planetary-gearbox/nema-23-stepper-motor-bipolar-l56mm-w-gear-raio-471-planetary-gearbox-23hs22-2804s-pg47.html?mfp=161-motor-nema-size%5BNema%2023%5D%2C165-no-of-lead%5B4%5D

## Slide 6: Übersicht der Verwendeten GCodes
G01 Bewegung der Achsen nacheinander (erst X Pin zur Seite, Z, Y, X )
  Beispiel: N4 G01 X10 I1500 Y2 J1200 Z9 K1300:
    Zeile: 4
    Befehl: G01
    Z-Achse: Z9 = Position +9 mm, K1300 = Geschwindigkeit 1300 Steps/ s
    Y-Achse: Y2 = Position +2 Grad, J1200 = Geschwindigkeit 1200 Steps/ s
    X-Achse: X10 = Position +10 Grad, I1500 = Geschwindigkeit 1500 Steps/ s
  Einzelne Parameter X, Y, Z sowie die dazugehörigen Geschwindigkeitswerte können auch weggelassen werden.
G02 Gleichzeitige Bewegung mehrere Achsen
  Beispiel: N4 G02 X10 I1500 Y2 J1200 Z9 K1300:
    Zeile: 4
    Befehl: G02
    Z-Achse: Z9 = Position +9 mm, K1300 = Geschwindigkeit 1300 Steps/ s
    Y-Achse: Y2 = Position +2 Grad, J1200 = Geschwindigkeit 1200 Steps/ s
    X-Achse: X10 = Position +10 Grad, I1500 = Geschwindigkeit 1500 Steps/ s
  Einzelne Parameter X, Y, Z sowie die dazugehörigen Geschwindigkeitswerte können auch weggelassen werden.
Noch nicht umgesetzt
Umgesetzt

## Slide 7: Übersicht der Verwendeten GCodes
G03 Biegeradius, Biegelänge, Steigung Eingabe
  Beispiel: N4 G03 R100 Y10 Z10 L200 I1500 J1200 K1300 P0.1:
  Beispiel: N4 G03 R100 Y10 Z10 H2.5 I1500 J1200 K1300:
    Pflichtattribute:
      Zeile: 4
      Befehl: G03
      Radius in mm R100 = Radius +10 mm im Uhrzeigersinn, I1500 = Geschwindigkeit 1500 Steps/ s (int)
      Y-Achse: Y10 = Position +10 Grad, J1200 = Geschwindigkeit 1200 Steps/ s (int)
      Z-Achse: Z10 = 10 mm Einzelschritt, K1500 = Geschwindigkeit 1500 Steps/ s (int)
    Wahlweise:
      Absolut Länge: L200 = Bogenlänge 200 mm (int)
      Prozentual Anzahl Umdrehungen: H2.5 = 2,5 Umdrehungen (float)
    Optional:
      Korrekturfaktor für Rückbiegung in Prozent: P0.1 = 10% Rückfederung (float)
Umgesetzt

## Slide 8: Übersicht der Verwendeten GCodes
G04 Pausiere für eine bestimmte Zeit
  G4 H5 ; Warte 5 Sekunden
G05 Pausiere bis Input
  G5 T1: Warte bis Taster1 betätigt wurde
G28 Führt das Homing durch
  G28 Homing für alle Achsen (X, Y und Pin unten)
G90 Positionierung einstellen mit Poti bis T1
  Schaltet auf Manuell bis Bestätigung Taster
G92 Festlegung der aktuellen Position auf NULL
M10 Draht spannen und an Start fahren
  M10 ; Fährt 2000 Steps auf Z-Achse
M11 Draht vor fahren zum abschneiden
  M11 ; Fährt 200 Steps auf Z-Achse
M20 Pin runter
M21 Pin hoch
M30 Fertig, Programmende
Noch nicht umgesetzt
Noch nicht umgesetzt
Umgesetzt
Umgesetzt
Umgesetzt
Umgesetzt
Umgesetzt
Umgesetzt
Umgesetzt
Umgesetzt

## Slide 9: Beschreibung Null-Punkt
Bender (X-Achse):
  Mittig
Zaxis (Z-Achse):
  wagerrecht
Feeder (Y-Achse):
  Draht berührt pin frontal
Benderpin (P-Achse):
  Pin unten

## Slide 10: Display 4x20 ALT
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | X |  |  |  | _ | Y |  |  |  |  | _ | Z |  |  |  | _ | P |  |  | 
2 | X |  |  |  | _ | Y |  |  |  |  | _ | Z |  |  |  | _ | P |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modus:
M= Manuell
A = Automatik
K= Kalibrierung
Status:
R= Run
T= Taster
W= Wait
Aktelle Gcodezeile:
nnnnnn
Aktuelle Position:
Xnnn(4)Ynnn(4)Znnnn(5)Pn(2)
Neue Position:
Xnnn(4)Ynnn(4)Znnnn(5)Pn(2)
Fehlermeldung

## Slide 11: Code für Display
\0include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() {
// column / line : Counting Start with 0
lcd.clear();
print_display_letter ( 0,0,modus);
print_display_letter ( 4,0, status);
print_display_num (14,0,rowcount );
//-----------------------
print_display_letter ( 0,1, „X“);
print_display_num (1,1,act_position[0]);
print_display_letter ( 4,1, „Y“);
print_display_num ( 6,1,act_position[1]);
print_display_letter ( 10,1, „Z“);
print_display_num (12,1,act_position[2]);
print_display_letter ( 15,1, „P“);
print_display_num (17,1,act_position[3]);
//------------------------
print_display_letter ( 0,2, „X“);
print_display_num (1,2,next_position[0]);
print_display_letter ( 4,2, „Y“);
print_display_num ( 6,2,next_position[1]);
print_display_letter ( 10,2, „Z“);
print_display_num (12,2,next_position[2]);
print_display_letter ( 15,2, „P“);
print_display_num (17,2,next_position[3]);
}
int print_display_num (int col, int row, int num,) {
lcd.setCursor(col, row);
lcd.print(num);
return 0;
}
int print_display_letter (int col, int row, char letter,) {
lcd.setCursor(col, row);
lcd.print(letter);
return 0;
}

## Slide 12
Einstellungen Für die Biegemaschine
Einstellungen HIL
Einstellungen Biegemaschiene: